Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie           Sp. z o.o. na sterylizatornię

Zawartość opracowania:

ROZDZIAŁ I              Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ II            Formularz oferty wraz z załącznikami

ROZDZIAŁ III           Projekt umowy

ROZDZIAŁ IV           Dokumentacja techniczna

Nr sprawy: SNW/ZP-371-43/2020

#### Żary, dnia 17.09.2020 rok

Informacje ogólne

Na specyfikację istotnych warunków zamówienia  składa się:

Rozdział I			Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II	  		Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2-3  oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 –grupa kapitałowa (niewymagana na etapie składania ofert)

Rozdział III	 	             Projekt umowy

Rozdział IV				Dokumentacja techniczna:

Specyfikacje Wykonana i Odbioru Robót Budowlanych

Konstrukcje

Projekt instalacji teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazów medycznych

Projekt Instalacji CO

Projekt instalacji wod-kan

Architektura

Przedmiary

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# I. Zamawiający

# Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

#### ul. Pszenna 2, 68 – 200 Żary

#### numer telefonu: + 48 (68) 475-76-00 fax.+48  (68) 475- 77-00

adres strony internetopwej : www.szpitalnawyspie.pl

NIP 928-18-52-023 ; REGON 977947094

godziny pracy zamawiajacego : poniedziałek – piątek  od 7.00 do 15.00

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. na sterylizatornię.

II. Tryb postępowania.

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ww. ustawy.

2) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a/  Ustawa z dnia  29  stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.),

zwana dalej ustawą Pzp.

b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016r., poz.

1126 ze zm.),

c/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do

euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 2453),

d/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze zm.),

e/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. z 2020r., poz. 1333).

3) W zakresie nie uregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ,

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

4) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie

stanowią inaczej.

# III.  Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. na sterylizatornię.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty  murowe,

- posadzki,

-stolarkę okienna i  drzwiową,

- tynki, okładziny, malowanie,

- instalację co na ścianach i w kanałach,

- instalację sprężonego powietrza,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację hydrantową,

- instalację  wody ziemnej i ciepłej,

- instalację wody technologicznej,

- instalację elektryczną – wlz rozdzielnia korytkowa,

- instalację oświetleniowa,

- instalację gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych,

- instalację elektryczną niskoprądową – kontrola dostępu i sieć strukturalna.

2. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiarów robót stanowiących Rozdział IV. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie się kierował przedmiarami robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz  dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU IV oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót.

- Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy, lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy.

- W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, tel. 537 188 761.

- Wykonawca udzieli gwarancji:

- na wykonanie robót min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia –nie krótszej niż gwarancja producenta.

- Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale III SIWZ.

- Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość dostępna jest do upływu terminu składania ofert pod adresem www.szpitalnawyspie.pl .

- W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej marki, producenta, znaku towarowego, nazwy handlowej, dostawcy, aprobaty, materiałów, normy lub systemów oznaczać to będzie określenie klasy materiałów lub rozwiązań i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazaniu na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia materiałów lub rozwiązań.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych jeżeli zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać wszelkie dowody równoważności oferty, tzn. że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. bezpośrednie fizyczne wykonywanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:

- Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. bezpośrednie fizyczne wykonywanie robót  budowlanych, elektrycznych i  instalacyjnych, zatrudnionych na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r,.poz 1320).

- Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności, o których mowa w pkt. a) przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ w Rozdziale III. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

UWAGA!

- Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

-    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy Pzp.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

# Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

## Wykonawca zakończy prace będące przedmiotem zamówienia w terminie do dnia 21 grudnia 2020 roku.

## Miejsce realizacji zamówienia:

- Pawilon nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2, pomieszczenia byłej wentylatorowni.

# V. Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12 – 23 oraz art.24 ust.5 ustawy Pzp.

2)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1b ustawy dotyczące:

a)  Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :Zamawiający nie stawia warunku w  tym zakresie.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie stawia warunku w  tym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej

Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania:

a) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie , nadbudowie, przebudowie lub remoncie budynków budowlanych -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

b) kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami z  zakresu instalacji elektrycznych -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

c) kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan., instalacji co i wentylacyjnych, posiadający minimum 3 letnie  doświadczenie w kierowaniu robotami z zakresu robót instalacyjnych b -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art.12 pkt.7 oraz 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14  i  16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń zawartych w Rozdziale nr II Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Oświadczenia wykonawcy będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5

Zamawiający   przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę:

-  pkt 1): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 2019r. poz. 243 ze. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498 ze zm.).

- Oferta wspólna

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do   reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz  do zawarcia   umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Umocowanie  winno zostać przedłożone wraz z ofertą w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, zamawiającego

- wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, w tym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnik i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,  korespondencję, itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać wymagania określone w niniejszym postępowaniu.

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów.

6. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa  i adres Wykonawcy  należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

7.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym  mowa w pkt VIII ppkt 3, składa każdy z wykonawców.

VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia z ofertą następujących dokumentów:

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale II załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 1a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VII ppkt. 1a niniejszej SIWZ. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, również w trakcie realizacji zadania.

- W celu wstępnego spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust. 1b Ustawy PZP Zamawiający żąda złożenia z ofertą oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

- Na wezwanie, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykaz osób, wg wzoru załącznika nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu – nie dotyczy.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4). Dopuszcza się możliwość przesłania oświadczenia faxem lub e-mailem pod warunkiem niezwłocznego wysłania oryginału pocztą lub kurierem.  Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.  W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.).

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w pkt. VII niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio o świadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

12. Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

13. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH – nie dotyczy

14.  Na ofertę składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument):

- Formularz oferty – Rozdział II Załącznik nr 1

- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia Rozdział II Załącznik nr 2

- oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu Rozdział II Załącznik nr 3

- uzupełnione przedmiary robót- kosztorysy „ślepe”

- W przypadku wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

15. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

16. Zgodnie z art. 22a ust.2 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

# IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami.

    - Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy Pzp termin składania ofert biegnie od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    - Nie będą udzielane w formie ustnej lub drogą telefoniczną żadne informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

    - Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

    - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zamieszczana jest SIWZ.

    - Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wykona czynności zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Pzp.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

    - Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania zamieszcza także na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

- Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.

b) Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:

- środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana);

- operator pocztowy lub kurier;

- osobiste doręczenie.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczna, za wyjątkiem oferty, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Dział Inwestycji i Rozwoju

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

Z dopiskiem numeru sprawy

## g) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres zp@szpitalnawyspie.pl, a faxem na nr 68 475 77 00.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Jerzy Chomik, e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

- w sprawach proceduralnych: Ewa Fularska, e-mail: techniczny3@szpitalnawyspie.pl

# Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy

- Terminy związania ofertą.

    - Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

            - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

            - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

            - Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Oferta może mieć również postać wydruku komputerowego.

            - Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty dokumentami była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony. Wszelkie poprawki w tekście oferty zaleca się aby były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

            - Ofertę stanowi załączony do SIWZ wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1 wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, oraz drukami sporządzonymi przez Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zawartą na formularzach załączonych do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść winna być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

            - Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią odpisu  z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania.

Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

            - Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera-Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć   w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

            - Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału bądź kopii poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.  (nie dotyczy pełnomocnictwa).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, kopie  dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczane „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienna pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu „za zgodność z oryginałem”.

Podpisy złożone przez Wykonawcę lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

            - Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

            - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

            - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

            - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

            - Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

            - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,  powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).

            - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny.

            - Nie wskazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

            - Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełniania łącznie następujących warunków:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak, np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.

            - W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty.

            - Jeżeli zastrzeżone informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp (np. art. 86 ust. 4) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

            - W przypadku gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

            - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa po warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

            - Miejsce oraz termin składania:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2

68-200 Żary

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie         Sp. z o.o. na sterylizatornię, nie otwierać przed 05.10.2020 roku godz. 10:15”

b)  Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, 68-200,

Żary  ul. Pszenna 2,  Sekretariat.

c)  Termin składania ofert upływa dnia:  05.10.2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po

terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

d) Otwarcie ofert nastąpi: w dniu:  05.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie

Zamawiającego tzn. w Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, ul. Pszenna 2, Sala konferencyjna.

e)   Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę

kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie

wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby

przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę  i dokładny czas wpływu.

f)   Zmiany - wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem

terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje

o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co

składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA

OFERTY”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z

postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania

ofert oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.

g) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

- Publiczne otwarcie ofert:

a) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

b) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w     którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

d) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informację, o której mowa a art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

e) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na stronie www.szpitalnawyspie.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

-firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

f) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Sposób obliczenia ceny.

        - Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe.

        - Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny ryczałtowej brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie załączonych przedmiarów – przedmiary dołączyć do oferty.

        - Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia wszystkich okoliczności mogących wpłynąć na cenę zamówienia.

        - Cenę ryczałtową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy wpisać w formularzu Oferta Przetargowa ROZDZIAŁ II.

        - Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego, jak również koszty w niej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia itp.

        - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

      - Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

          - Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

- Wymagany jest minimalny termin płatności - 30 dni.

- Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób dokonywania oceny ofert.

              - Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

a) Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:

Cena  – 60%

Gwarancja jakości - 40%

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

  - Sposób przyznawania punktów:

Kryterium cena zostanie ocenione w skali od 0 do 60,00 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska 60,00 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej

Cena oferty badanej

Kryterium gwarancja jakości zostanie ocenione w skali od 0 do 40,00 pkt. Oferta z najwyższą zaoferowaną gwarancją jakości uzyska 40,00 pkt.

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Ilość miesięcy gwarancji

w ofercie badanej

Najwyższa zaoferowana ilość miesięcy

gwarancji jakości spośród wszystkich

podlegających ocenie ofert

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największa łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + gwarancja jakości).

  - Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

  - Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 40 pkt.

  - W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktacji Wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości przyjmie okres gwarancji jakości jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

  - Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  - Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielanej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielano przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

2. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryterium, o którym mowa w ust. 1, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(ch) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyskała największa liczbę punktów.

- Wyjaśnienia treści złożonych ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

# Prawo zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie    przesłanek wynikających  z art. 93 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty a w przypadkach, o których mowa w art.89 ust.4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności albo funkcjonalności.

- Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający umieszcza informację, o których mowa w pkt. XIII ppkt 2, e) na stronie internetowej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (www.szpitalnawyspie.pl.).

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli było ono wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa   w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentów potwierdzających, że osoby podpisujące ofertę i osoby, które będą podpisywać umowę, mogą występować w obrocie prawnym i ich podpisy mają moc wiążącą w przypadku nie złożenia jej wraz z ofertą.

- Podwykonawstwo

  - Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom obowiązany jest wskazać w ofercie zakres tej części.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, również w trakcie realizacji zadania.

  - Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile jest mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane . Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych.

  - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Dynamiczny system zakupów

Nie dotyczy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy,  aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Według projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ w Rozdziale III.

- Zmiany postanowień zawartej umowy

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach:

1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:

- prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji  przedmiotu umowy,

- zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów,

- wystąpiła konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji,

- w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca  nie wykona  pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, lub

- w przypadku wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych.

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych na mapie do celów projektowych;

- konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- zaistnienia siły wyższej czyli okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. W takim przypadku, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi na jaki roboty budowlane zostały wstrzymane.

- w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 Projektu umowy – Rozdział III SIWZ,

- w zakresie w dokumentacji projektowej – na zasadach określonych w § 7 Projektu umowy – Rozdział III SIWZ,

- w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy,

- zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót,

- zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia , jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

- zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

- Zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy

14) zmiana literówek, systematyki umowy,

15) zmiana podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie.

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.2 Strona występująca o zmianę postanowień  zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

# Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- WYMAGANIA, o których mowa w art. 29 ust. 4  ustawy pzp

Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

    - Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

    - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku  formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.);

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK: 52 1090 2561 0000 0001 3452 8219.

5. Zamawiający  dokona zwrotu  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należyte wykonane. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i  zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Podstawą uznania zadania za należyte wykonane będzie protokół odbioru końcowego podsumowujący     realizację umowy.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKACJACY Z ART. 13 RODO.

W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:

1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone

w pełnomocnictwie),

4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK),

5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, ul. Pszenna 2, kod pocztowy 68-200, adres e-mail: info@szpitalnawyspie.pl , tel. 68 475 76 00.

2. Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych    z przetwarzaniem danych, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 pod adresem  e-mail:: iod@szpitalnawyspie.pl , lub składając  pisemne wnioski na adres administratora;

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz  w celach archiwizacyjnych,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO  -  w przypadku zawarcia umowy w celu jej realizacji i rozliczenia,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą  a Administratorem, jeśli takie się pojawią.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U 2019 poz. 1843)

Ponadto  Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.

5. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 5 lat  licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa przestała obowiązywać.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp oraz art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, z tego prawa, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp tj.: żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dodatkowe informacje

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu - Administratorowi chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

# Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XXV INNE POSTANOWIENIA

    - Sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

    - Zamawiający umieszcza informację o których mowa w pkt. XII ppkt 2, e) na stronie internetowej Szpitala Na             Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (www.szpitalnawyspie.pl.).

    - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

    - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

    - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współprace tych wykonawców. Umowa taka winna określić strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wprowadzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

    - Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

    - Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacji.

    - W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    - Załączniki:

Rozdział II Załącznik nr 1           - formularz ofertowy

Rozdział II Załącznik nr 2           - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Rozdział II Załącznik nr 3           - oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

Rozdział II Załącznik nr 4           - oświadczenie o grupie kapitałowej

Rozdział II Załącznik nr 5           - Wykaz pracowników nadzoru

Rozdział III                                  - Umowa projekt

Rozdział IV                                  - Dokumentacja techniczna

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz

Żary, dnia 17.09.2020 r.

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 1

.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

www.szpitalnawyspie.pl

e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

tel. (68) 475 76 00, fax (68)  475 77 00

NIP 928-18-52-023

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy):

Właściciel:

Adres Wykonawcy:

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:

upełnomocniony przedstawiciel:

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez zamawiającego w

SIWZ za cenę ryczałtową:

Wartość netto: …………………, słownie: ……………………………….

VAT: ……..% …………………. zł

Wartość brutto: ………………   , słownie: ……………………………….

- Składniki kalkulacyjne, na podstawie których dokonano kalkulacji ceny:

- Rg ………..…… zł

- Ko (R+S) ……… %

- Kz (M) ………… %

- Z (Ko+R+S) …… %

Termin gwarancji jakości ( min. 36 m-cy)  ……………. m-cy

- Ponadto oferujemy:

- Termin i forma płatności: faktury częściowe poparte protokołem odbioru robót częściowych oraz faktura końcowa poparta protokołem odbioru końcowego  płatne w terminie  30 dni licząc od daty ich doręczenia;

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2020 roku.

- Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z przygotowaniem                i realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (ROZDZIAŁ III) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10%  ceny w następującej formie: ......................................................................................... przed terminem  zawarcia umowy.

- Deklaruję dostarczenie przed terminem zawarcia umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowników robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (w zależności od Zadania na które Wykonawca składa ofertę) wraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

- Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.

4. Podwykonawcy:

  - Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy *samodzielnie / z udziałem podwykonawców(

**Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) ………………………………………… w zakresie…………………………………………………………….

*) wybrać odpowiednio.

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców,

5. Tajemnica przedsiębiorstwa:

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. zastrzegam, że informacje:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(wymienić czego dotyczą)

Zawarte w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art.. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze zm..) i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wskazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

6. Obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

Składając niniejsza ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informujemy, że wybór naszej oferty:

PROWADZI				NIE PROWADZI      (odpowiednie zaznaczyć)

Do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać.

7. Informacje o wykonawcy:

- Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:      NIE 		TAK*

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: TAK 	NIE*  
Skrót literowy nazwy państwa:

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK         	NIE* 
Skrót literowy nazwy państwa:

*(zaznaczyć odpowiednie)

8. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

__________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. Spis treści

Na potwierdzenie spełniania warunków do formularza ofertowego załączamy następujące dokumenty:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1950), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo przedłożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 2

………………….., dnia …………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art.25 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie         Sp. z o.o. na sterylizatornię”

prowadzonego przez Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

Składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie  Sp. z o.o. na sterylizatornię”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 4

nr sprawy: SNW/ZP-371-43/2020

OŚWIADCZENIE

UWAGA! składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust.5.ustawy Pzp na stronie internetowej zamawiającego

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w terminie, zamieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, oświadczam, że:

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców *

- przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z następującymi wykonawcami:*

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

W przypadku wskazania przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy wykazać, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia:

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………... dnia ……………………………

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

załącznik nr 5

WYKAZ

pracowników nadzoru, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie         Sp. z o.o. na sterylizatornię”

Ja niżej podpisany .......................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

działając w imieniu .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

.......................................................................................................................................................

będący należycie upoważniony (upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*) do reprezentowania przeze mnie firmy przedstawiam następujące informacje:

oświadczam,

że moja firma dysponuje osobami  w zakresie jak w pkt. V pkt  2 lit c)  SIWZ spełniającymi następujące wymagania:

a) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej

b) kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

c) kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wentylacyjnych,

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia/ wyksztalcenie | Doświadczenie: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................... dnia ....................                                   ...............................................................................

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy

lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział III SIWZ

UMOWA  Nr …. projekt

została zawarta w dniu ……………………. roku w Żarach, pomiędzy:

Szpitalem Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą  w  Żarach, przy  ul. Pszennej 2,  68-200 Żary, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080318, z  kapitałem zakładowym w wysokości  24 430 500,00 zł,  posiadającym NIP  928-18-52-023, REGON 977947094, reprezentowanym przez:

Jolantę Dankiewicz – Prezesa Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym,

Prezesa Zarządu 	–  Jolantę Dankiewicz

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
………………………………………….

………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………..………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy            SNW/ZP/371-43/2020)  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. na sterylizatornię”

2. Szczegółowy zakres robót został  określony w dokumentacji technicznej tj. projekcie budowlanym, specyfikacji

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w  przedmiarach, stanowiącej załącznik do ROZDZIAŁU IV SIWZ.

3. Wykonawca, zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami, SIWZ, pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym,

- usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w okresie gwarancji.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty towarzyszące, do wykonania których zobowiązany

jest Wykonawca:

  - urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,

  - usunięcie odpadów powstających w czasie wykonywania robót.

  - uporządkowanie  miejsca prowadzonych robót i terenu po zakończeniu robót.

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 4 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania przedmiotu niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.

## Wykonawca zakończy prace objęte przedmiotem zamówienia  w terminie do 20 grudnia 2020 roku.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz wszelką dokumentacją dotyczącą wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu robót opisanego w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót.

§ 3

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………), w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ………………. zł, wynikające ze złożonej oferty cenowej.

- Kwota określona w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dla osiagnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa.

- Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do niniejszej umowy.

- Roboty zamienne  rozliczane będą według stawek zastosowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów, najmu sprzętu, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym będą przyjmowane na podstawie cennika czynników produkcji „Sekocenbud” za poprzedni kwartał.

6.       Wystąpienie robót zamiennych nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 4

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia robót stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzony w obecności i podpisany przez przedstawicieli stron, inspektorów nadzoru i kierowników budowy.

- Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za wykonanie zamówienia nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7 Wykonawca, może wystąpić z wnioskiem o częściową zapłatę po wykonaniu roboty w następujący sposób:

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz na miesiąc i faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru elementów robót.

- Całkowita suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 80% wartości umowy,

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru końcowego sporządzony po zakończeniu realizacji wszystkich robót.

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że powołał następujących inspektorów nadzoru:

- inspektor nadzoru robót budowlanych - p. …………………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- inspektor nadzoru robót elektrycznych - p. …………………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- inspektor nadzoru robót instalacyjnych - p. …………………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Do wydawania wiążących poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego, oprócz inspektora nadzoru jest upoważniony pracownik: ………………………………………. .

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także, że będą one wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie ochronne zgodnie z przepisami BHP, a także niezbędne narzędzia.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

- kierownik budowy - p. ………………………….…………………  posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………….……… oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- inspektor nadzoru robót elektrycznych - p. …………………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- inspektor nadzoru robót instalacyjnych - p. …………………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….…… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………………….. oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 5, pod warunkiem powiadomienia na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

- W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ma możliwość korzystania z niezbędnych mediów (np. energia elektryczna, woda) przy ustalonej opłacie ryczałtowej w kwocie  200 zł w czasie trwania umowy.

- Przekazany plac budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru, zachowania pierwotnego stanu technicznego otoczenia, spowodowania zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego w rejonie działania Wykonawcy. Obowiązki te obciążają wyłącznie Wykonawcę, również w zakresie kosztów.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami budowlanymi i montażowymi przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.), Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ) oraz spełniają inne wymagania określone w przepisach szczególnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (szczegółowy zakres znajduje się w Książce przedmiarów).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

- Wykonawca oświadcza, że materiały używane do wykonania robót budowlanych oraz montowane urządzenia stanowiące jego własność nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w stanie nie gorszym niż określono w protokole przekazania terenu budowy.

- Wykonawca złoży u Zamawiającego niezbędne oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwego samorządu zawodowego zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

- Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia szkody czy uszczerbku zdrowia lub mienia osób, które uległy wypadkowi z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy oraz terenu bezpośrednio przyległego, zgodnie z protokółem przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

§ 7

  - W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w ust. 2.

  - Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu rozwiązanie zawierające opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Rozwiązanie takie wymaga, przed rozpoczęciem realizacji, akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wadliwego wykonania robót budowlanych.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres …….m-cy

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, udziela on gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy do 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym protokółem sporządzonym przez Zamawiającego.

§ 10

    - Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. w kwocie .................. zł w następującej formie ………………………………………………………………………………………… .

    - Nie wniesienie zabezpieczenia będzie równoznaczne z odstąpieniem od podpisania umowy.

    - Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznacza się, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

    - Część zabezpieczenia gwarantujące należyte wykonanie umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

    - W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§11

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dziennika budowy, księgi obmiaru oraz dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,

- przekazanie placu budowy,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy.

- Zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Strzeżenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy oraz dbanie o jego stan techniczny.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy lub robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym  w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonania prac, będących przedmiotem umowy, oraz wymaganych Prawem Budowlanym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

- Informowanie niezwłocznie Zamawiającego w przypadku, gdy dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Informowanie Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robot dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych lub niecelowości wykonania określonych robót.

- Wykonywanie dokumentacji powykonawczej.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 umowy.

- za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom.

- nieprzedłożenia Zamawiającemu - na jego wezwanie, dokumentu poświadczającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w § 6 ust. 10 - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu  Umowy ubezpieczenia;

- nieudokumentowania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 17 ust. 1, że pracownicy fizyczni wykonując czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu

- w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 17 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 1 000,00 zł w przypadku nie umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzania kontroli Wykonawcy w miejscu wykonywania robót zgodnie z zapisami z § 17 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 umowy, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonujący może naliczyć ustawowe odsetki.

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

- Odbiór  częściowy – w trakcie,

- Odbiór końcowy – po zakończeniu robót.

- Po zakończeniu robót,  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

- odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

- Termin zakończenia czynności związanych z odbiorami:

- odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z zapisu w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie   odbioru.

- Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy  umownego. Wykonawca umowy zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą, albo Zamawiający potrąci mu tą kwotę z należnego wynagrodzenia.

- Upoważnionym do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu ze strony;

- Zamawiającego są:

- Inspektorzy Nadzoru branży budowlanej, elektryczna, instalacyjna

- Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju

- Inspektor ds. BHP i Ochrony P.Poż.

- Wykonawcy są:

- Kierownik budowy.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, że część przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawców § 14 niniejszej umowy otrzyma brzmienie:

§ 14

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: ……………………………………………

...........................................................................................................................................................................

- Roboty pozostałe, tj. w zakresie ………………………………………………… zostaną wykonane przy pomocy podwykonawców, tj. …………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy).

- Wykonawca jest zobowiązany do kierowania pracą swoich podwykonawców oraz zapewnienia koordynacji własnych prac z pracami wykonywanymi przez tych podwykonawców oraz innych wykonawców – stanowiących bezpośrednie dostawy inwestorskie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z ich pracy oraz szkody związane z pracą tych podwykonawców, poniesione przez Wykonawcę oraz przez osoby trzecie.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu egzemplarz umowy z Podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. Treść projektu umowy z Podwykonawcą, (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z Zamawiającym. Egzemplarz umowy powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dotyczy to projektu, ale również zawartej umowy, jak i ich zmian.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z Podwykonawcą. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jeden egzemplarz zawartej z Podwykonawcą umowy. Umowa winna być zgodna z akceptowanym wcześniej przez Zamawiającego projektem.

- Za zakresy robót wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca płaci bezpośrednio na konto danego Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ppkt 9 w terminie 14 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

13. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy nastąpi:

  - w przypadku nie zgłoszenia uwag przez Wykonawcę dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy- w terminie 30 dni od upływu terminu do ich zgłoszenia;

  - w przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy- w terminie 30 dni od dnia wykazania przez podwykonawcę zasadności zapłaty.

§ 15

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach:

1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:

- prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji  przedmiotu umowy,

- zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów,

- wystąpiła konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji,

- w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca  nie wykona  pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, lub

- w przypadku wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych.

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych na mapie do celów projektowych;

- konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- zaistnienia siły wyższej czyli okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. W takim przypadku, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi na jaki roboty budowlane zostały wstrzymane.

- w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 niniejszej umowy,

- w zakresie w dokumentacji projektowej – na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy,

- w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy,

- zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót,

- zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia , jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

- zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

- Zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy

14) zmiana literówek, systematyki umowy,

15) zmiana podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie,

  - Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

  - Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenia zostanie ustalone w stosownym aneksie do umowy z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca wstrzymał roboty bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- W przypadku gdy Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie udokumentuje, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zawierającym odpowiednie uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy zaplecza gospodarcze przez niego dostarczone.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 17.

    - Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. bezpośrednie fizyczne wykonywanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:

- Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. bezpośrednie fizyczne wykonywanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, zatrudnionych na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320)

- Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności, o których mowa w pkt. a) przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji usługi oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

    - Zamawiający przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie udokumentuje, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. bezpośrednie fizyczne wykonywanie robót  budowlanych, elektrycznych i  instalacyjnych są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

§18

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy:

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

x 60  ( znaczenie )

x 40 ( znaczenie )

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia

Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie  Sp. z o.o. na sterylizatornię

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Pieczęć wykonawcy

Pieczęć wykonawcy

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia