Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

DOSTAWA ANALOGOWEGO  APARATU RTG  Z UCYFROWIENIEM NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE     SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 33.11.10.00-1- Aparatura rentgenowska

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :   przetarg  nieograniczony

PODSTAWA PRAWNA :  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.     Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert : 12.06.2019r. do godz.1100

Otwarcie ofert : 12.06.2019r. o godz.1115

Nr sprawy: SNW/ZP-371-19/2019

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Jolanta Dankiewicz

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zawiera:

Rozdział I		Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II	  	Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1 – 1.2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2  oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 –grupa kapitałowa (niewymagana na etapie składania ofert)

Załącznik nr 4 – „Zestawienie    minimalnych parametrów i warunków wymaganych"

Załącznik nr 5 -  Przedmiar robót na wykonanie prac adaptacji pomieszczeń pracowni RTG

Rozdział III	 	Projekt umowy

#### Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

#### ul. Pszenna 2, 68 – 200 Żary

#### tel. nr (068) 475-76-00 fax. (068) 475- 77-00

e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

www.szpitalnawyspie.pl

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cyfrowego aparatu RTG  na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

- Tryb udzielenia zamówienia.

1. P r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y przy wartości poniżej 221 000,00 euro.

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa Pzp),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1126),

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2477),

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.),

5) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 175 ze zm.).

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

# Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem, rok produkcji min. 2007 r wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego.

- Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

- Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania przez Wykonawcę dokumentu dopuszczającego oferowany sprzęt medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE. W/w dokument zostanie przesłany na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dokona demontażu dwóch istniejących aparatów rentgenowskich  dokona ich utylizacji i wykona prace instalacyjno-adaptacyjne pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej na potrzeby nowo montowanego aparatu rentgenowskiego zgodnie z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument z dokonanej utylizacji sprzętu z demontażu.

- Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń oraz projektu ochrony radiologicznej w zakresie osłon biologicznych oraz ich pozytywne zaopiniowanie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

- Warunki, które należy zachować przy realizacji zamówienia:

- prowadzenie prac budowlanych w obrębie budynku czynnego szpitala wymaga szczególnej ostrożności,

- prace wymagające wyłączenia zasilania należy wykonywać w godzinach ustalonych z Prezesem  Szpitala i Kierownikiem Działu Inwestycji i Rozwoju.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i sanitarno-epidemiologicznych oraz zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa.

- Oferowany sprzęt medyczny musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż określone w załączniku nr 4 „Zestawienie    minimalnych parametrów i warunków wymaganych", będących załącznikiem do oferty Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty!

- Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Po wykonaniu montażu i uruchomieniu urządzeń Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze, akceptacyjne oraz specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r  w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884 z późn. zm.).

- Wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi użytkowania aparatu bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem do użytkowania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

- Zamawiający wymaga podłączenia i skonfigurowania dostarczonego urządzenia do systemu PACS/RIS pracującego w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o..

- Wymagana komunikacja: DICOM WORKLIST, DICOM SEND, DICOM MPPS.

- Warunki gwarancji – minimalny okres gwarancji na aparat rentgenowski – 12 miesięcy licząc od dnia  zrealizowania zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  W okresie gwarancji wymaga się prowadzenia nieodpłatnego  serwisu aparatu zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na inny, spełniający wymagania określone w SIWZ. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.

- Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd aparatów odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie kraju serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Minimalny okres gwarancji na wykonane prace adaptacyjne - 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną, której celem jest zapoznanie się z układem pomieszczeń i ich lokalizacją.

- Wizję lokalną w miejscu montażu aparatu można przeprowadzić w dni robocze w godz. 830- 1400 – po uprzednim uzgodnieniu terminu.

- Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim,  Instrukcję użytkowania w języku polskim, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe, paszport techniczny sprzętu medycznego.

24. Dostarczony Zamawiającemu sprzęt spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa, wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Uwaga:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

# III. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Diagnostyki Radiologicznej, ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary

# IV. Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12 – 23 oraz art.24 ust.5 ustawy Pzp.

2)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1b ustawy dotyczące:

a)  Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :Zamawiający nie stawia warunku w  tym zakresie.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej

Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się , jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielanie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w Rozdziale nr II Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

V. Podstawy wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Oferta wspólna

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do   reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz  do zawarcia   umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Umocowanie  winno zostać przedłożone wraz z ofertą w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, kogo dotyczy,

- wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, w tym zawarcie umowy o udzielnie zamówienia publicznego.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,  korespondencję, itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać wymagania określone w niniejszym postępowaniu.

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów.

6. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa  i adres Wykonawcy  należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 1a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VII ppkt. 1a niniejszej SIWZ. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, również w trakcie realizacji zadania.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA!  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców.

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.),

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). Dopuszcza się możliwość przesłania oświadczenia faxem lub e-mailem pod warunkiem niezwłocznego wysłania oryginału pocztą lub kurierem.  Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.  W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1a niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio świadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

9. Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy pzp, przewiduje w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postepowaniu.

10. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII ppkt 1 a, b, c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

c) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Na ofertę składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument):

- Formularz oferty – Załącznik nr 1

- Formularz asortymentowo-cenowy – Rozdział II Załącznik nr 1.1

- W przypadku wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie Rozdział nr II Załącznik nr 2

- Załącznik nr 4 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych" – Odpowiedni do zadania na które Wykonawca składa ofertę.

- kosztorys na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RTG z uwzględnieniem  składników kalkulacyjnych tj.

a/ Rg …………………… PLN

b/ Ko(R+S) ………………%

c/ Kz (M)…………………%

d/ Z(Ko+R+S)……………%

Oferty, które nie będą zawierały dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt. 11 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

12. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

13. Zgodnie z art. 22a ust.2 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami.

    - Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy Pzp termin składania ofert biegnie od dna zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    - Nie będą udzielane w formie ustnej lub drogą telefoniczną żadne informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

    - Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

    - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zamieszczana jest SIWZ.

    - Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wykona czynności zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Pzp.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

    - Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania zamieszcza także na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

- Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.

b) Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:

- środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana);

- operator pocztowy lub kurier;

- osobiste doręczenie.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczna, za wyjątkiem oferty, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Dział Inwestycji i Rozwoju pok. 23

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

Z dopiskiem numeru sprawy

## g) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres zp@szpitalnawyspie.pl, a faxem na nr 68 475 77 00.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Ewa Fularska, e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

- w sprawach proceduralnych: Ewa Fularska, e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

# Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

- Terminy związania ofertą.

    - Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ppkt 2 nie powoduje utraty wadium.

    - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

    - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

            - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

            - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

            - Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Oferta może mieć również postać wydruku komputerowego.

            - Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty dokumentami była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony. Wszelkie poprawki w tekście oferty zaleca się aby były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

            - Ofertę stanowi załączony do SIWZ wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1 wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, oraz drukami sporządzonymi przez Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zawartą na formularzach załączonych do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść winna być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

            - Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią odpisu  z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania.

Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

            - Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera-Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć   w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

            - Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału bądź kopii poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.  (nie dotyczy pełnomocnictwa).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, kopie  dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczane „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienna pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu „za zgodność z oryginałem”.

Podpisy złożone przez Wykonawcę lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

            - Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

            - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

            - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

            - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

            - Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

            - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,  powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz.419 z póź. zm).

            - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny.

            - Nie wskazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

            - Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełniania łącznie następujących warunków:

    - informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

    - informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

    - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak, np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.

            - W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty.

            - Jeżeli zastrzeżone informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp (np. art. 86 ust. 4) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

            - W przypadku gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

            - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa po warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

            - Miejsce oraz termin składania:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2

68-200 Żary

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Dostawa cyfrowego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2”

nie otwierać przed 12.06.2019 roku godz. 11:15”

b)  Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, 68-200,

Żary  ul. Pszenna 2, pokój 14  Sekretariat.

c)  Termin składania ofert upływa dnia:  12.06.2019 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po

terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

d) Otwarcie ofert nastąpi: w dniu:  07.06.2019 r. o godzinie 11:15 w siedzibie

Zamawiającego tzn. w Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, ul. Pszenna 2, Sala konferencyjna.

e)   Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę

kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie

wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby

przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę  i dokładny czas wpływu.

f)   Zmiany - wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem

terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje

o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co

składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA

OFERTY”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z

postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania

ofert oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.

g) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

- Publiczne otwarcie ofert:

a) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

b) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w     którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informację, o której mowa a art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

    - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na stronie www.szpitalnawyspie.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

-firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

    - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

- Sposób obliczenia ceny.

      - Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

2. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Wartość oferty należy obliczyć zgodnie z formułami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym.

4. Cena oferty brutto – całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia – będzie stanowić podstawę do porównania i oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, tj.    transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp. oraz musi być podana w PLN.

    - Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 178) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

    - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób dokonywania oceny ofert.

        - Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

1.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

A. cena oferty: 60% - 60 punktów

Sposób obliczania punktów :

KRYTERIUM – cena brutto za całość pakietu – waga 60 %.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego     wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

Cena =

x 60.

cena badanej oferty brutto

B. parametry techniczne – waga 40% - 40 pkt.

KRYTERIUM – parametry techniczne, w kryterium tym Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie produktu spełniającego parametry wyższe, nie wymagane jako podstawowe. Parametry w których przyznawane będą punkty oznaczone są w Rozdziale II Załącznik nr 4 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych” pogrubioną czcionką z informacja o punktach możliwych do uzyskania. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 40 pkt.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największa łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + parametry techniczne).

    - Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów do otrzymania wynosi 100.

1.3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

1.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(ch) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyskała największa liczbę punktów.

- Wyjaśnienia treści złożonych ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

# Prawo zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek wynikających  z art. 93 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty a w przypadkach, o których mowa w art.89 ust.4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności albo funkcjonalności.

- Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający umieszcza informację o których mowa w pkt. XII ppkt 2, e) na stronie internetowej Szpitala Na             Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (www.szpitalnawyspie.pl.).

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli było ono wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa   w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentów potwierdzających, że osoby podpisujące ofertę i osoby, które będą podpisywać umowę, mogą występować w obrocie prawnym i ich podpisy mają moc wiążącą w przypadku nie złożenia jej wraz z ofertą.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Dynamiczny system zakupów

Nie dotyczy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy,  aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Według projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ w Rozdziale III.

- Zmiany postanowień zawartej umowy

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach:

  - ZMIANY OGÓLNE

Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.

c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, funkcjonalności lub parametrach w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.,

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą:

  - stawki podatku od towarów i usług(VAT).

  - ograniczenia zakresu rzeczowego ( roboty zaniechane) w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - realizacji robót dodatkowych nieprzewidzianych w trakcie realizacji zamówienia.

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA

a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.2 Strona występująca o zmianę postanowień  zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

# Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- WYMAGANIA, o których mowa w art. 29 ust. 4  ustawy pzp

# Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

# Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKACJACY Z ART. 13 RODO.

W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, tel. 68 475 76 00;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2  jest Pani Agnieszka Oskierko-Liczner: adres e-mail: iod@szpitalnawyspie.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: dostawa cyfrowego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, znak sprawy: SNW/ZP-371-19/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia pod warunkiem, że ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.

- INNE POSTANOWIENIA

    - Sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

    - Zamawiający umieszcza informację o których mowa w pkt. XII ppkt. 2, e) na stronie internetowej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (www.szpitalnawyspie.pl.).

    - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

    - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

    - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współprace tych wykonawców. Umowa taka winna określić strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wprowadzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

    - Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

    - Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacji.

    - W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    - Załączniki:

Rozdział II Załącznik nr 1           - formularz ofertowy

Rozdział II Załącznik nr 1.1        - formularze asortymentowo-cenowe

Rozdział II Załącznik nr 2           - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Rozdział II Załącznik nr 3           - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Rozdział II Załącznik nr 4           - „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych"

Rozdział II Załącznik nr 5           - Przedmiar robót na wykonanie prac adaptacji pomieszczeń pracowni RTG

Rozdział III                                  - Umowa projekt

Żary, dnia 31.05.2019 r.

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 1

.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

www.szpitalnawyspie.pl

e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl

tel. (68) 475 76 00, fax (68)  475 77 00

NIP 928-18-52-023

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy):

Właściciel:

Adres Wykonawcy:

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:

upełnomocniony przedstawiciel:

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., nr sprawy: SNW/ZP-371-19/2019.

Zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo-cenowym wg załącznika  nr 1.1

A. Oświadczenia Wykonawcy:

- Powyższa cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją

przetargową jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

3.  Oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z

wymaganiami zasadniczymi  zawartymi w Dyrektywie  93/42/EWG oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.).

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.

B. Zobowiązania Wykonawcy w przypadku przyznania zamówienia:

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

2. realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy,

3. wyznaczenie osób do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy:

…………………………………………………………………….., e-mail:………………………………………….

Tel./fax…………………………………………………………………………………………………………………

C. Podwykonawcy:

1.Oświadczamy, że:

a/  przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować samodzielnie/ z udziałem podwykonawców*

b/  zamierzamy powierzyć podwykonawcom ( o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców) następujący zakres zamówienia:

| Lp. | Nazwa( firma podwykonawcy) | Zakres zamówienia, którego wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

D. Tajemnica przedsiębiorstwa:

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. zastrzegam, że informacje:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(wymienić czego dotyczą)

Zawarte w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art.. 11 ust. 2 ustawy z 16.04.1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.) i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wskazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

E. Obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

Składając niniejsza ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informujemy, że wybór naszej oferty:

PROWADZI				NIE PROWADZI      (odpowiednie zaznaczyć)

Do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać.

F. Informacje o wykonawcy:

- Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:      NIE 		TAK*

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: TAK 	NIE*  
Skrót literowy nazwy państwa:

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK         	NIE* 
Skrót literowy nazwy państwa:

*(zaznaczyć odpowiednie)

G. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

__________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

H. Spis treści

Na potwierdzenie spełniania warunków do formularza ofertowego załączamy następujące dokumenty:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 2

………………….., dnia …………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art.25 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.

z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, znak sprawy SNW/ZP-371-19/2019.

prowadzonego przez Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu na zasoby które powołuje się wykonawca) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu na zasoby które powołuje się wykonawca ), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

UWAGA! składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust.5.ustawy Pzp na stronie internetowej zamawiającego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, znak sprawy SNW/ZP-371-19/2019.

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli  oferty  w terminie, zamieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, oświadczam, że:

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców *

- przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z następującymi wykonawcami:*

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

W przypadku wskazania przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy wykazać, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia:

……………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………... dnia ……………………………

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Analogowy  aparat RTG z ucyfrowieniem

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „Odpowiedź oferenta” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” w rubryce parametry oferowane podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo opis, itp.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent:………… | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ, model: ………… | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat UŻYWANY rok produkcji min 2007 (podać) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | GENERATOR |
|  | Generator typu HF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent, typ | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 100 [kHz] |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 50 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia roboczego | min. 40 [kV] max. 150 [kV] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 [ms] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ustawienia mAs | ≤ 0,1 [mAs] |  | Bez punktacji |
|  |  | ≥ 1000 [mAs] |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji – AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe | 400 [V] / 50 [Hz] |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne wahania zasilania | ≤+/- 10% |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja programu nastaw anatomicznych z systemem AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |
|  | Producent, typ, rok produkcji min 2007 | PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 20 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 50 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 [kHU] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1000 [kHU] |  | Bez punktacji |
|  | Nominalne obroty anody | ≥ 7500 [obr./ min.] |  | Bez punktacji |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | KOLUMNA JEZDNA PODŁOGOWA |
|  | Możliwość wykonywania badań promieniem pionowym i poziomym w stole kostnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych w stojaku płucnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg | ≥ 200 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤40cm |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≥165cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg | ≥ 25 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy rtg | ≥ 130 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej | ≥ +/- 90 [o] ( od pozycji środkowej) |  | Bez punktacji |
|  | Centralne zwalnianie blokad ruchów liniowych kolumny i kołpaka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | STÓŁ KOSTNY PODNOSZONY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |
|  | Sterowanie stołu za pomocą przycisków nożnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie stołu za pomocą przycisków ręcznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka ekspozycji AEC w stole. Komora AEC min. trzypolowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość blatu | ≥ 80 cm |  | Bez punktacji |
|  | Długość blatu | ≥190 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥20cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75 cm |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość stołu | ≤60 cm |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość stołu | ≥80 cm |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna waga pacjenta | ≥290 kg |  | 290 – 0 pkt Powyżej 290 – 10 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierność (ekwiwalent) ≤1,2 mm Al | TAK |  | Bez punktacji |
|  | STOJAK PŁUCNY DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Automatyka ekspozycji AEC w stojaku. Komora AEC min. trzypolowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 40 [cm] |  | 40 cm – 0 pkt Poniżej 40 – 10 pkt |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥ 130 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie od 110 do 160cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet uchwytów pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierność (ekwiwalent) | ≤1 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | INNE |
|  | Instalacja aparatu RTG w pomieszczeniach Zamawiającego umożliwiająca poprawne funkcjonowanie i użytkowanie aparatu RTG , wykonanie testów akceptacyjnych, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Utylizacja obecnie uzywanego aparatu RTG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja 12 miesięcy, W okresie gwarancji min. 1 bezpłatny przeglądy Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z ewentualną naprawą ( materiały , części , praca serwisanta , dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia usterki bez sprowadzania części do 3 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 5 lat od zakupu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adaptacja pomieszczenia w celu instalacji aparatu RTG w zakresie min: | TAK |  |  |
|  | Wykonanie robót adaptacyjnych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ | TAK |  |  |

Skaner płyt obrazowych

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Używany skaner do płyt obrazowych CR rok produkcji min 2016 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie | ≥ 1 |  | Bez oceny |
|  | Obsługiwane kasety z płytami obrazowymi, kasety do badań ogólnodiagnostycznych formaty: 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35 x 35 cm i 35x43 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. ≥ 10 piksel/mm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie płyt mammograficznych igłowych 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością min. ≥ 20 piksel/mm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości generowanych obrazów | ≥ 16 bit/piksel |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel |  | Bez oceny |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm | ≥ 45 kaset/godz. |  | Bez oceny |
|  | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników | Tak, min. 5 (podać) |  | Bez oceny |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kolorowy interfejs/diody informujące o stanie systemu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz możliwość wykonywania zdjęć ≥ 43x129cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwosc skanowania kasety 35 x 43 cm (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową ) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego – UPS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  | Bez oceny |
| II. | Płyty z kasetami | X | X | Bez oceny |
|  | Ogólnodiagnostyczne | X | X | Bez oceny |
|  | 24x30 cm | 2 szt. |  | Bez oceny |
|  | 35x43 cm | 3 szt. |  | Bez oceny |
|  | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element), umożliwiająca wymianę samej płyty obrazowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak |  | Bez oceny |
| III. | Stacja technika (1 szt.) | X | x | Bez oceny |
|  | Stanowisko technika niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem) o min. parametrach: Intel core i5 , 2 GB RAM, 500 GB HDD | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przekątna ekranu monitora dotykowego | ≥ 19” |  | Bez oceny |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: - zmiana zaczernienia i kontrastu, - obracanie obrazu, - prezentacja pozytyw – negatyw | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak/Nie |  | Tak -10 pkt. Nie - 0pkt. |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kątów, kątów Cobba | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) |  40 |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na 3 grupy) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa kilku skanerów jednocześnie |  2 skanery |  | Bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak/Nie |  | Tak -10 pkt. Nie - 0pkt. |
|  | Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy PIXEL |  |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji – min. 12 miesięcy | Tak/ Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy rozwiązania w okresie 1 roku. Koszt przeglądów w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. | Tak/ Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy rozwiązania w okresie 1 roku | Tak/ Podać |  | Bez oceny |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju (podać kompletne dane teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw gwarancyjnych i okresowych przeglądów w okresie gwarancji. | Tak/ Podać |  | Bez oceny |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju (podać kompletne dane teleadresowe) odpowiedzialny za dokonywanie napraw pogwarancyjnych i okresowych przeglądów w okresie pogwarancyjnym. | Tak/ Podać |  | Bez oceny |
|  | Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie pracowników w miejscu instalacji sprzętu w pełnym zakresie instrukcji obsługi sprzętu i oprogramowania. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada niewymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. W przypadku, gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada wymagająca importu części, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od daty jego powiadomienia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem. W okresie gwarancji koszty przesyłki kurierskiej związane z przesyłką sprzętu do serwisu jak i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy autoryzowanego serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu. | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | Tak |  | Bez oceny |

Uwaga:

- Okres gwarancji:

- aparat rentgenowski  ……………m-cy (min. 12 miesięcy), wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i

uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

- prace adaptacyjne ………………..m-cy ( min. 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wymóg” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                             ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Rozdział III do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .......... w Żarach pomiędzy:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

NIP  928-18-52-023			REGON     977947094

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000080318

reprezentowanym przez

Prezes Zarządu	-	Jolanta Dankiewicz

wwanym dalej Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

# Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia   publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Dostawa cyfrowego aparatu RTG na potrzeby  Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Zarach przy ul. Pszennej 2”

§1  PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: SNW/ZP-371-19/2019 Wykonująca zobowiązuje się do dostawy analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego.

- Przedmiotem umowy jest:

- dostawa aparatu ( pełna nazwa, typ model)..............według specyfikacji zawartej w załączniku nr 4 do niniejszej umowy,

- demontaż obecnie użytkowanych przez Zmawiającego dwóch aparatów RTG w raz z ich utylizacją,

- instalacja aparatu ( nazwa, typ/model)........... dostarczonego Zamawiającemu,

- wykonanie prac instalacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń należących do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie niezbędnym do zainstalowania i uruchomienia dostarczonego aparatu zgodnie z załączonymi przedmiarami  robót,

- przeprowadzenie przez Wykonawcę, po wykonaniu montażu i uruchomieniu urządzeń - testów akceptacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 884 z pózn. zm.).

- przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji aparatu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz treścią SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu,

- wykonanie projektu osłon stałych i posadowienia aparatu oraz zatwierdzenie projektu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologicznej.

- podłączenie i skonfigurowanie dostarczonego urządzenia do systemu PACS/RIS pracującego w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o.

- wymagana komunikacja: DICOM WORKLIST, DICOM SEND, DICOM MPPS..

§2  CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………. zł brutto (słownie: …………………złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą zapłatę za przedmiot umowy, w tym wartość towaru, wszystkie koszty związane z demontażem istniejącego aparatu, wykonaniem prac instalacyjno-adaptacyjnych, montażem, transportem, ubezpieczeniem, opłatami celnymi, uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu oraz podatek VAT, a także wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy.

- Określona w ust. 1 cena przedmiotu zamówienia nie może zostać podwyższona przez cały okres obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany wartości przedmiotu zamówienia (umowy) wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa,

- O zmianie cen, Wykonujący poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem przyczyny zmiany cen.

- Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

§3  WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 nastąpi w następujący sposób:

a) Wykonawca, może wystąpić z jednym wnioskiem o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury częściowej o wartości nie wyższej niż 15 000 zł brutto

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Strony częściowy protokół odbioru

elementów robót o wartości nie większej niż 15 000 zł brutto.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

b) Po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie

strony, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 50 000,00 zł brutto w terminie 21 dni

od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

c) Pozostała kwota  będzie zrealizowana  w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego

dnia  każdego miesiąca, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu płatności.

Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu

dokonania płatności określonej w ust. 1 pkt. b

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonujący może naliczyć ustawowe odsetki.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonującego pokrywa Wykonujący natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

§4  TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia strony określają na dzień ……….. roku.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócać wykonywania statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego, a w szczególności zachować ciągłość udzielanych świadczeń medycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należyte warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwe zabezpieczenie p. pożarowe, a także szczególną czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować takie materiały budowlane realizując przedmiot zamówienia, które spełniają wszelkie wymogi ustawy „Prawo budowlane”.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się wypełnić zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i gospodarnością, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- instrukcję użytkowania sprzętu w języku polskim,

- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- specyfikację katalogową (handlową) sprzętu,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot umowy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię) dla każdego sprzętu występującego w przedmiocie umowy z uwzględnieniem sprzętu i materiałów dostarczonych przy wykonywaniu występującego w przedmiocie umowy z uwzględnieniem sprzętu i materiałów dostarczonych przy wykonywaniu adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

- Strony ustalają, że przedmiot zamówienia uważany będzie za przekazany po podpisaniu ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§5  GWARANCJE

- Wykonawca oświadcza, że  udziela:

- ……. miesięcznej gwarancji i bezpłatnego serwisowania aparatu RTG,

-  …… miesięcy na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

2.    Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu:

1) Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy przedmiotu umowy w przypadku naprawy trwającej

powyżej 5 dni kalendarzowych  liczonych od momentu zgłoszenia awarii (usterki) pisemnie faksem,

mailem, do momentu jej usunięcia.

- Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii – usterki max. 24 godz.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić przedmiot umowy w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski do 14 dni roboczych.

- W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady fizyczne przedmiotu umowy, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot umowy na inne spełniający wymogi określone w SIWZ. W przypadku określonym wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

- Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy odbywają się na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd gwarancyjny odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie kraju serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta oferowanego przedmiotu umowy tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte sprzętu medycznego.

- Z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia i uruchomienia sprzętu medycznego, przechodzi na niego prawo własności. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

§ 7 KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie zrealizowany w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii       ( usterki).

- w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto za odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karą umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potracenia  kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§8  PODWYKONAWCY

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia pod warunkiem, że ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania umowy.

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.

§9  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

§10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana niniejszej umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 oraz w niżej wymienionych przypadkach:

  - ZMIANY OGÓLNE

Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.

c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

  - zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, funkcjonalności lub parametrach w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

  - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.,

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą:

      - stawki podatku od towarów i usług(VAT).

b)  obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę w zakresie:

- ograniczenia zakresu rzeczowego ( roboty zaniechane) w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- realizacji robót dodatkowych nieprzewidzianych w trakcie realizacji zamówienia.

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA

a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej, a zatem Wykonujący nie może żądać odszkodowania.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej.

- Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie strony.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy.

- Załącznik nr 3 – Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych.

- Załącznik nr 4 – Kosztorys robót budowlanych.

- Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………….. r. do ………………….. r.,

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONUJĄCY:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

# Text boxes

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia

„Dostawa analogowego  aparatu RTG z ucyfrowieniem na potrzeby Szpitala Na Wyspie  Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2”

Cena netto: ………………….. zł

Podatek VAT ………% …………………… zł

Cena brutto: ………………………zł, słownie:……………………………………………………...

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Pieczęć wykonawcy